#G0

СНЕГОВЫЕ НАГРУЗКИ

| #G0Снеговые районы СССР (принимаются по карте 1) | I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , кПа (кгс/) | 0,5 (50) | 0,7 (70) | 1,0(100) | 1,5 (150) | 2,0(200) | 2,5 (250) |

РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО РАСЧЕТНОМУ ЗНАЧЕНИЮ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА ЗЕМЛИ

СХЕМЫ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК И КОЭФФИЦИЕНТЫ

| #G0Номер схемы | Профили покрытий и схемы снеговых нагрузок | Коэффициент и область применения схем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания с односкатными и двускатными покрытиями | Варианты 2 и 3 следует учитывать для зданий с двускатными покрытиями (профиль б), при этом вариант 2 - при вариант 3 - при только при наличии ходовых мостиков или аэрационных устройств по коньку покрытия |
| 2 | Здания со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями | где - уклон покрытия, град. |
| 2’ | Покрытия в виде стрельчатых арок | При необходимо использовать схему 1,б, принимая ; при - схему 2 |
| 3 | Здания с продольными фонарями, закрытыми сверху |  |
|  |  | но не более: 4,0 - для ферм и балок при нормативном значении веса покрытия 1,5 кПа и менее; 2,5 - для ферм и балок при нормативном значении веса покрытия свыше 1,5 кПа; 2,0 - для железобетонных плит покрытий пролетом 6 м и менее и для стального профилированного настила; 2,5 - для железобетонных плит пролетом свыше 6 м , а также для прогонов независимо от пролета; но не более b. При определении нагрузки у торца фонаря для зоны B значение коэффициента в обоих вариантах следует принимать равным 1,0. |
|  |  | Примечания: 1. Схемы вариантов 1, 2 следует также применять для двускатных и сводчатых покрытий двух-трехпролетных зданий с фонарями в середине зданий. 2. Влияние ветроотбойных щитов на распределение снеговой нагрузки возле фонарей не учитывать. 3. Для плоских скатов при b>48 м следует учитывать местную повышенную нагрузку у фонаря, как у перепадов (см.схему 8) |
| 3’ | Здания с продольными фонарями, открытыми сверху |  |
|  |  | Значения и m следует определять в соответствии с указаниями к схеме 8; пролет принимается равным расстоянию между верхними кромками фонарей |
| 4 | Шедовые покрытия |  |
|  |  | Схемы следует применять для шедовых покрытий, в том числе с наклонным остеклением и сводчатым очертанием кровли |
| 5 | Двух- и многопролетные здания с двускатными покрытиями | Вариант 2 следует учитывать при 15° |
| 6 | Двух- и многопролетные здания со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями | Вариант 2 следует учитывать при |
|  |  | Для железобетонных плит покрытий значения коэффициентов следует принимать не более 1,4 |
| 7 | Двух- и многопролетные здания с двускатными и сводчатыми покрытиями с продольным фонарем | Коэффициент следует принимать для пролетов с фонарем в соответствии с вариантами 1 и 2 |
|  |  | схемы 3, для пролетов без фонаря - с вариантами 1 и 2 схем 5 и 6. Для плоских двускатных (15°) и сводчатых ( ) покрытий при > 48 м следует учитывать местную повышенную нагрузку, как у перепадов (см. схему 8) |
| 8 | Здания с перепадом высоты | Снеговую нагрузку на верхнее покрытие следует |
|  |  | принимать в соответствии со схемами 1-7, а на нижнее - в двух вариантах: по схемам 1-7 и схеме 8 (для зданий - профиль "а", для навесов - профиль "б"). |
|  |  | Коэффициент следует принимать равным: где h - высота перепада, м, отсчитываемая от карниза верхнего покрытия до кровли нижнего и при значении более 8 м принимаемая при определении равной 8 м; длины участков верхнего и нижнего покрытия, с которых переносится снег в зону перепада высот, м; их следует принимать: для покрытия без продольных фонарей или с поперечными фонарями - для покрытия с продольными фонарями - (при этом следует принимать не менее 0). доли снега, переносимого ветром к перепаду высот; их значения для верхнего () и нижнего () покрытий следует принимать в зависимости от их профиля: 0,4 - для плоского покрытия с >20°, сводчатого с 0,3 - для плоского покрытия с сводчатого с и покрытий с поперечными фонарями. Для пониженных покрытий шириной a < 21 м значение следует принимать: но не менее 0,1, где (при обратном уклоне, показанном на чертеже пунктиром, ); , но не менее 0,3 ( a - в м; - в град.). Длину зоны повышенных снегоотложений b следует принимать равной: при но не более 16 м; при , но не более 5h и не более 16 м. Коэффициенты , принимаемые для расчетов (показанные на схемах для двух вариантов), не должны превышать: (где h - в м; - в кПа); 4 - если нижнее покрытие является покрытием здания; 6 - если нижнее покрытие является навесом. Коэффициент следует принимать: Примечания: 1. При значение для участка перепада длиной следует определять без учета влияния фонарей на повышенном (пониженном) покрытии. 2. Если пролеты верхнего (нижнего) покрытия имеют разный профиль, то при определении необходимо принимать соответствующее значение для каждого пролета в пределах 3. Местную нагрузку у перепада не следует учитывать, если высота перепада, м, между двумя смежными покрытиями менее (где - в кПа). |
| 9 | Здания с двумя перепадами высоты | Снеговую нагрузку на верхние и нижние покрытия следует принимать по схеме 8. Значения следует определять для каждого перепада независимо, принимая: и в схеме 9 (при определении нагрузок возле перепадов ) соответствующими в схеме 8 и (доля снега, переносимого ветром по пониженному покрытию) соответствующим в схеме 8. При этом: |
| 10 | Покрытие с парапетами | Схему следует применять при (h - в м, - в кПа); , но не более 3. |
| 11 | Участки покрытий, примыкающие к возвышающимся над кровлей вентиляционным шахтам и другим надстройкам | Схема относится к участкам с надстройками с диагональю основания не более 15 м. В зависимости от рассчитываемой конструкции (плит покрытия, подстропильных и стропильных конструкций) необходимо учитывать самое неблагоприятное положение зоны повышенной нагрузки (при произвольном угле ). |
|  |  | Коэффициент , постоянный в пределах указанной зоны, следует принимать равным: 1,0 при при 1,5 м, но не менее 1,0 и не более: 1,5 при 2,0 при 2,5 при но не более 2d |
| 12 | Висячие покрытия цилиндрической формы |  |