ЭНТАЛЬПИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Количество теплоты, которая отводится от 1 кг тела при его холодильной обработке, может измеряться изменением теплосодержания (энтальпии) тела до обработки и после нее. Приведенные в данном файле данные по энтальпии продуктов питания при различных температурах окажут реальную помощь инженерам при расчете теплопритоков от продуктов (грузов) при их холодильной обработке. ЭНТАЛЬПИЯ - однозначная функция состояния термодинамической системы, часто называемая тепловой функцией или теплосодержанием, измеряется в Дж/кг. Энтальпию отсчитывают при какой либо начальной температуре (обычно это -20 °С), при которой ее значение принимается за 0. Энтальпия продуктов питания при различных температурах, кДж/кг Таблица (начало) Темпе- ра- тура про- дук- та, °С Говя- дина, пти- ца Бара- ни- на Сви- ни- на Суб- про- дук- ты мяс- ные Рыба то- щая Рыба жир- ная Рыб- ное филе Кури- ные яйца Яич- ный жел- ток Моло- ко цель- ное Мас- ло сли- воч- ное 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 -20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 -18 4,6 4,6 4,6 5,0 5,0 5,0 5,4 - 4,6 5,5 3,8 -15 13,0 12,6 12,2 13,8 14,3 14,3 14,7 - 8,3 14,3 10,1 -12 22,2 21,8 21,4 24,4 24,8 24,4 25,6 - 18,4 25,2 17,6 -10 30,2 29,8 28,9 33,2 33,6 32,7 34,8 - 24,3 32,7 23,5 -8 39,4 38,5 34,8 43,1 43,5 42,3 45,7 - 31,0 42,3 29,3 -5 57,3 55,6 54,4 62,8 64,0 62,5 67,0 - 44,8 62,8 40,6 -3 75,3 74,0 73,3 87,9 88,4 85,5 93,9 227,4 63,3 88,7 50,5 -2 98,8 95,8 91,6 109,6 81,6 106,2 87,7 230,2 83,4 81,2 60,4 -1 185,5 179,5 170,0 204,0 212,2 199,8 225,0 233,8 142,0 184,2 91,6 0 232,2 224,0 28,8 261,0 265,8 249,0 282,0 237,0 264,4 317,8 95,0 1 235,5 227,0 214,7 264,5 269,5 252,0 285,8 240,0 267,7 322,8 98,8 2 238,2 230,0 217,8 268,3 272,9 256,0 289,1 243,3 271,1 326,8 101,4 4 245,5 236,3 224,0 274,3 280,0 262,6 296,7 249,8 277,8 334,4 106,5 8 248,2 249,0 235,8 289,2 293,9 277,0 38,3 262,4 291,6 350,7 121,4 10 264,5 255,3 241,7 290,0 301,0 283,0 318,4 268,7 298,7 358,5 129,8 12 270,8 261,4 248,2 302,2 308,0 290,0 326,0 274,3 305,5 366,0 138,6 15 280,4 271,2 256,8 312,8 314,4 300,4 336,9 284,4 315,9 378,0 156,3 20 296,8 286,7 272,5 330,6 336,0 317,4 355,3 300,0 333,1 398,0 182,8 25 312,0 301,8 287,7 348,0 353,6 334,4 373,3 316,2 350,3 418,0 204,2 Таблица (окончание) Темпе- ра- тура про- дук- та, °С Мас- ло кор- овье топ- ле- ное Моро- же- ное сли- воч- ное Моро- же- ное мо- лоч- ное Прос- ток- ваша, ке- фир Сме- та- на Тво- рог Сыр Вино- град, абри- косы, виш- ня Фрук- ты и яго- ды (дру- гие виды) Фрук- ты и яго- ды в са- хар- ном сир- опе Яго- ды с са- ха- ром 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 -20 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 -18 3,4 7,1 6,3 - - 9,4 - 7,5 6,7 8,0 10,0 -15 9,2 19,7 17,6 - - 26,8 - 20,6 17,2 21,4 26,8 -12 15,9 34,8 33,1 - - 41,2 - 36,5 29,8 36,9 46,9 -10 20,5 46,9 47,3 - - 53,2 - 49,8 38,5 49,4 63,7 -8 26,0 62,4 65,4 - - 63,7 1,3 63,5 51,0 64,9 85,9 -5 34,4 105,3 111,9 - - 85,9 5,5 116,0 82,9 108,1 147,5 -3 39,8 178,8 181,4 - - 103,0 11,3 202,2 139,0 180,6 173,5 -2 43,2 221,0 230,0 - - - 14,3 229,0 211,0 240,1 176,4 -1 49,0 224,4 233,4 - - 192,6 16,7 232,6 267,9 243,9 179,8 0 52,0 227,4 236,7 0 0 299,1 19,7 235,8 271,7 247,2 182,7 1 55,3 230,8 240,1 3,2 3,8 302,2 22,7 239,5 274,3 251,0 186,0 2 58,2 234,0 243,4 8,0 5,9 205,5 25,2 242,9 279,0 254,3 189,0 4 64,1 240,9 250,1 15,9 13,0 313,0 31,0 250,2 286,7 261,5 195,3 8 77,5 254,4 264,0 31,4 29,3 326,9 42,3 264,5 302,0 275,7 207,8 10 85,5 264,0 270,7 39,4 36,8 334,0 47,7 271,8 308,8 282,8 214,1 12 95,1 267,9 277,8 47,3 44,4 344,3 53,2 278,6 317,0 289,9 220,4 15 112,3 277,8 287,9 59,0 55,2 351,5 61,5 289,6 328,0 300,8 230,0 20 141,2 294,8 304,6 78,6 73,7 369,4 75,7 307,0 346,5 318,4 245,5 25 163,8 311,0 321,4 98,4 95,8 387,2 89,6 325,5 365,6 336,5 261,5 Источники: 1. Проектирование холодильных сооружений. Справочник. Под. Ред. Быкова А.В. - М.: Изд-во "Пищевая промышленность", 1978. - с. 26-27 2. Холодильная техника и технология продуктов питания. Учебник для студ. высш. учеб. заведений / большаков С.А. - М.: Издательский центр "Академия", 2003. - с. 292-293.