# АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ
по ГОСТ 2.317-69*

1. ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ

1.1. Изометрическая проекция

1.1.2. Коэффициент искажения по осям х, у, z равен 0,82. Изометрическую проекцию для упрощения, как правило, выполняют без искажения по осям х, у,z, т. е. приняв коэффициент искажения равным 1.

1.1.3. Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных плоскостям проекций проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в эллипсы. Если изометрическую проекцию выполняют без искажения по осям х, у, z, то большая ось эллипсов 1, 2,3 равна 1,22, а малая ось-0,71 диаметра окружности. Если изометрическую проекцию выполняют с искажением по осям х, у, z, то большая ось эллипсов 1, 2,3 равна диаметру окружности, а малая ось-0,58 диаметра окружности.

1.2. Диметрическая проекция

1.2.2. Коэффициент искажения по оси у равен 0,47, а по осям х и z- 0,94. Диметрическую проекцию, как правило, выполняют без искажения по осям х и z и с коэффициентом искажения 0,5 по оси у.

1.2.3. Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных плоскостям проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в эллипсы. Если диметрическую проекцию выполняют без искажения по осям х и z, то большая ось эллипсов 1, 2, 3 равна 1,06 диаметра окружности, а малая ось эллипса 1- 0,95, эллипсов 2 и 3-0,35 диаметра окружности. Если диметрическую проекцию выполняют с искажением по осям х и z, то большая ось эллипсов 1, 2, 3 равна диаметру окружности, а малая ось эллипса 1- 0,9, эллипсов 2 и 3- 0,33 диаметра окружности.

2. КОСОУГОЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ

2.1. Фронтальная изометрическая проекция

Допускается применять фронтальные изометрические проекции с углом наклона оси у 30 и 60 .

2.1.2. Фронтальную изометрическую проекцию выполняют без искажения по осям х, у, z.

2.1.3. Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных фронтальной плоскости проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость в окружности, а окружности, лежащие в плоскостях, параллельных горизонтальной и профильной плоскостям проекций,-в эллипсы. Большая ось эллипсов 2 и 3 равна 1,3, а малая ось-0,54 диаметра окружности.

2.2. Горизонтальная изометрическая проекция

Допускается применять горизонтальные изометрические проекции с углом наклона оси у 45 и 60 , сохраняя угол между осями х и у 90 .

2.2.2. Горизонтальную изометрическую проекцию выполняют без искажения по осям х, у и z.

2.2.3. Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных горизонтальной плоскости проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в окружности, а окружности, лежащие в плоскостях, параллельных фронтальной и профильной плоскостям проекций-в эллипсы. Большая ось эллипса 1 равна 1,37, а малая ось-0,37 диаметра окружности. Большая ось эллипса 3 равна 1,22, а малая ось-0,71 диаметра окружности.

2.3. Фронтальная диметрическая проекция

Допускается применять фронтальные диметрические проекции с углом наклона оси у 30 и 60 . Коэффициент искажения по оси у равен 0,5, а по осям х и z-1.

2.3.2. Окружности, лежащие в плоскостях, параллельных фронтальной плоскости проекций, проецируются на аксонометрическую плоскость проекций в окружности, а окружности, лежащие в плоскостях, параллельных горизонтальной и профильной плоскостям проекций,-в эллипсы. Большая ось эллипсов 2 и 3 равна 1,07, а малая ось-0,33 диаметра окружности.